| !!! Будьте особенно внимательны при подъеме грузов с помощью домкратов 100т и более, т.к. из-за большего диаметра грузовой опоры штока, они в большей степени чувствительны к непараллельности опорных поверхностей и смещенной, относительно оси, нагрузке. И, в случае перекоса груза при подъеме или опускании, есть риск повреждения штока, поршня или гильзы домкрата. Смазывайте шток домкрата машинным маслом или антифрикционной смазкой. Температура эксплуатации домкрата находится в диапазоне от -15 до +400С. Убедитесь, что насос, с которым используется домкрат, заправлен гидравлическим маслом подходящей вязкости. 4. ХРАНЕНИЕ Условия хранения должны соответствовать условиям хранения 3 по ГОСТ 15150-69. В помещении, где хранится домкрат, не должно быть среды вызывающей коррозию материалов. При длительном хранении домкрата необходимо смазать его антикоррозийной смазкой. 5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 5.1. Поставщик гарантирует надежную работу изделия в течение 12 месяцев со дня его продажи при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, изложенных в настоящем РЭ. 5.2. Претензии принимаются только при наличии настоящего руководства по эксплуатации с отметкой о дате продажи и штампом организации-продавца. 5.3. Гарантийные обязательства не распространяются на: - естественный износ резинотехнических изделий. - изделия с механическими повреждениями, вызванными перегрузкой и неправильной эксплуатацией. - изделия со следами самостоятельных ремонтных работ. Штамп магазина: Модель: ____________________________ Количество: _________________________ Дата продажи: _______________________ |  | ООО "НПФ ИНСТАН" Грузовые домкраты с пружинным возвратом штока и фиксирующей гайкой Руководство по эксплуатации Санкт-Петербург 2021г. |
| --- | --- | --- |

1. НАЗНАЧЕНИЕ Домкрат гидравлический грузовой с пружинным возвратом и фиксирующей гайкой предназначен для подъема груза с возможностью безопасного удержания в течение длительного времени. В качестве привода используется ручной или электрический гидравлический насос одностороннего действия с рабочим давлением 700 бар. 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Модель Усилие (тонн) Ход штока (мм) Минимальная высота, А (мм) Максимальная высота, В (мм) Диаметр цилиндра, D (мм) Диаметр поршня, Е (мм) Диаметр штока, F (мм) Площадь поршня (см2) Гидравлическое давление (бар) на 1 тонну усилия Фактическое усилие при давлении 700бар (кг) Рабочий объем масла (л) Вес (кг) ДГ10-50ПГ 10 50 144 194 68 45 45 15,901 61,67 11350 0,09 4 ДГ10-100ПГ 10 100 194 294 68 45 45 15,901 61,67 11350 0,11 5,5 ДГ10-150ПГ 10 150 244 394 68 45 45 15,901 61,67 11350 0,25 7 ДГ20-50ПГ 20 50 148 198 83 60 60 28,269 34,69 20178 0,16 7 ДГ20-100ПГ 20 100 198 298 83 60 60 28,269 34,69 20178 0,32 9 ДГ20-150ПГ 20 150 248 398 83 60 60 28,269 34,69 20178 0,47 11,2 ДГ30-50ПГ 30 50 156 206 103 75 75 44,170 22,20 31529 0,25 9,5 ДГ30-100ПГ 30 100 206 306 103 75 75 44,170 22,20 31529 0,48 12,7 ДГ30-150ПГ 30 150 256 406 103 75 75 44,170 22,20 31529 0,71 15,5 ДГ50-50ПГ 50 50 164 214 123 95 95 70,869 13,84 50586 0,39 14,5 ДГ50-100ПГ 50 100 214 314 123 95 95 70,869 13,84 50586 0,78 19 ДГ50-150ПГ 50 150 264 414 123 95 95 70,869 13,84 50586 1,16 23,5 ДГ50-250ПГ 50 250 364 614 123 95 95 70,869 13,84 50586 1,8 31,9 ДГ100-50ПГ 100 50 186 236 168 135 135 143,112 6,852 102154 0,78 30,5 ДГ100-100ПГ 100 100 236 336 168 135 135 143,112 6,852 102154 1,55 39 ДГ100-150ПГ 100 150 286 436 168 135 135 143,112 6,852 102154 2,28 47,5 ДГ100-250ПГ 100 250 386 636 168 135 135 143,112 6,852 102154 3,6 64,5 ДГ150-50ПГ 150 50 209 259 208 165 165 213,784 4,587 152600 1,17 54 ДГ150-100ПГ 150 100 259 359 208 165 165 213,784 4,587 152600 2,27 66,5 ДГ150-150ПГ 150 150 309 459 208 165 165 213,784 4,587 152600 3,38 79,5 ДГ200-50ПГ 200 50 243 293 238 190 190 283,475 3,459 202346 1,5 80,5 ДГ200-100ПГ 200 100 293 393 238 190 190 283,475 3,459 202346 2,96 97,5 ДГ200-150ПГ 200 150 343 493 238 190 190 283,475 3,459 202346 4,41 113,5 ДГ300-50ПГ 300 50 296 346 285 240 240 452,304 2,1681 322856 2,26 136 ДГ300-150ПГ 300 150 396 546 285 240 240 452,304 2,1681 322856 6,79 185 ДГ400-50ПГ 400 50 321 371 325 270 270 572,447 1,7131 408615 2,86 207 ДГ400-100ПГ 400 100 371 471 325 270 270 572,447 1,7131 408615 5,73 239 ДГ400-150ПГ 400 150 421 571 325 270 270 572,447 1,7131 408615 8,6 270 ДГ600-300ПГ 600 300 626 926 402 330 330 855,137 1,1468 610400 25,7 616 3. РАБОТА 3.1. Подключите рукав внешнего насоса к домкрату через быстроразъемное соединение (БРС). 3.2. Поставьте домкрат на ровную горизонтальную поверхность. 3.3. С помощью насоса закачайте масло в гидроцилиндр. Остановите насос, когда шток домкрата выдвинется примерно на 50мм. 3.4. Установите домкрат так, чтобы БРС было направлено вверх. 3.5. Откройте перепускной винт или переключите распределитель насоса в положение "слив". 3.6. Поршень домкрата с помощью пружины вернется в исходное положение, вытеснив в бак насоса воздух и гидравлическое масло. 3.7. Если шток домкрата выдвигается и возвращается рывками, значит, в домкрате остался воздух. Повторите действия п.п. 3.3-3.5. 3.8. Установите домкрат на ровную и прочную поверхность. Домкрат готов к работе. На штоке домкрата предусмотрена гайка для фиксации штока домкрата в выдвинутом состоянии. Она может использоваться как для страховки, например от повреждения РВД, так и для отключения домкрата, находящегося под нагрузкой, от гидравлического насоса. Т.к. диаметр штока равен диаметру поршня, поршень домкрата не имеет механического ограничения на выдвижение. Поэтому, при достижении максимальной величины выдвижения штока, будет происходить выброс масла через пробку с отверстием, расположенную рядом с фиксирующей гайкой. Это требуется для предотвращения выхода поршня за пределы гильзы цилиндра.